Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085     12.7.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Čepí

# Stavebník:         Jolana Dytrtová, Čepí

Projektant:	   Ing.Maixner , Sopotnice 170

Č. zakázky:	   08/07/103/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Prodejna náhradních dílů + pneuservis , Čepí

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1)    Madlo na vstupních dveřích musí být přes celou šířku křídla na straně zavírání – příl.1 bod 1.6.2.

2)    Parkovací stání pro ZP  musí být vyznačeno vodorovným a svislým dopravním značením

3) Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky    č.499/2006Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1,2,3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ, vyhrazená místa pro parkování,

půdorys I.N.P, řez vstupem do prodejny )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Jolana  Dytrtová

č.p. 99

Čepí

533 32