Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        23.9.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   B.G.M holding a.s., Vernovská 6, Praha 10

# Projektant :        Ing.arch.Košař, Husova 1848, Pardubice

Č. zakázky:	   08/09/134/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor  Jiráskova ulice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu a) a c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Vodorovné plochy před jednotlivými vstupy do objektu neodpovídají podmínkám vyhlášky

v příl.1, bod 1.6.1.  ( vodorovná plocha musí být nejméně 1500 x 1500mm )

2) Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č.     499/2006Sb. – příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( 2006 ).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět  : ( STZ, situace – dopraní řešení, půdorys I.N.P.)

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Michal  Izák

Zahradní 545

Sezemice

533 04