Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        3.11.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Rosice nad Labem

Stavebník:	   KOVAZ  s.r.o,  Nádražní 386, Pardubice

# Projektant :        PK – PROJEKT s.r.o, Jana Palacha 1552, Pardubice

Č. zakázky:	   08/11/152/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Přístavba nového objektu fy.  KOVAZ ,  Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)    Parkovací stání pro ZP je třeba provést v š. 3500 mm , označit svislým a vodorovným dopravním

značením .

2)    Před vstupními dveřmi vytvořit vodorovnou plochu 1500 x 1500 mm navazující na pochozí

plochu bez výškového rozdílu.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována dle předcházející  připomínky č.1. a 2.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitky  za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ ,   půdorys přízemí, celková

situace,  řez B - B )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

KOVAZ  s.r.o.

Nádražní  386

Pardubice

533 51