Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        11.11.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   KOMFORT a.s, Nové sady 946/30, Brno

Projektant:	   Ing. Pechman, CODE s.r.o, Na Vitálně 84, Pardubice

Č. zakázky:	   08/11/157/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Zástavba lokality Pichlova – část „C“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu a) a c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Madlo na vstupních dveřích musí být přes celou šířku dveřního křídla

2) Čistící rohože je třeba zapustit do podlahy, aby se eliminoval i povolený výstupek 20 mm.   Rohožka nesmí mít otvory větší než 15 mm x 15 mm, aby nedošlo k propadnutí berlí nebo holí a nesmí mít kartáčovou úpravu.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ SO 01, půdorys I.N.P.,II.N.P.

ŘEZ A- A, Zpevněné plochy a  komunikace  TZ, situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

V – INŽENÝRING  s.r.o.

Závodu Míru 2737

Pardubice

530 02