Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        14.11.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant:         Ing.arch.Menšík, Jiřího z Poděbrad 2587, Pardubice

Č. zakázky:	   08/11/160/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

VČD  Pardubice – dílenský dvůr – III etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a  v rámci realizace stavby je nutné dodržet:

1)  Vstupní dveře označit piktogramem vozíčkáře a ve výšce 1400 mm označit výrazným pruhem ze značek (koleček ) o rozměru min.50 x 50 mm, vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.

2)  Prosklené stěny opatřit ve výši 1400 mm výrazný pruh ze značek ( koleček ) o rozměru 50 x 50 mm ,vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.

3)   Povrch vnitřních a vnějších komunikací musí mít hodnotu součinitele smykového tření

min. 0,6.

4)  Čistící zónu je třeba zapustit do podlahy tak, aby se eliminoval i povolený výstupek 20 mm.

Rohožka nesmí mít otvory větší než 15 mm x 15 mm, aby nedošlo k propadnutí berlí nebo holí  nesmí mít kartáčovou úpravu. Výstupek a kartáčové rohožky jsou pro vozíčkáře a osoby o berlích a holích velmi těžko překonatelné.

Doporučujeme :  čistící zónu TOPWEL – Standard s pryžovými pásky

5)   Přepážka pro obsluhu veřejnosti musí mít část pultu v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm a výškou 800 mm umožňující manipulaci se zbožím a penězi vozíčkářům.

6)   Rozmístění zařizovacích předmětů a vybavení WC – viz .vzorový  detail

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-6. , jejichž realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  půdorys I.N.P.,II. Řez A – A,

B – B, výpis oken a dveří )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing. arch. Jaroslav  Menšík

AIRA

Jiřího z Poděbrad 2587

Pardubice

530 02