Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        29.2.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice - Svítkov

Stavebník:	   Ing. Zlesák, Orebská 434, Pardubice

Projektant:	   ARCHITEP s.r.o, Habrmanova 323, Hradec Králové

Č. zakázky:	   08/02/19/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Polyfunkční  objekt na  pozemku č.p. 104 a 105 v k.ú. Svítkov - Pardubice

Z hlediska Stavebního zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb.-příloha č.1 máme připomínky k

rozsahu a obsahu projektové dokumentace:

1) Nebyla předložena Souhrnná technická zpráva, která má v odst.1, písm.g obsahovat řešení

bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací a v odst. 8 obsahovat

řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění

požadavků na bezbariérové řešení stavby

2) Nedostatečné řešení vstupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

v Dokumentaci stavby odst.1 bod 1.1.1. Technická zpráva - ( připomínky viz. plnění požadavků  vyhlášky 369/2001 Sb. )

odst. 1 bod 1.1.2. Výkresová část písm.g - chybí výkresy úprav na komunikacích pro osoby  s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a máme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

1) Výkladce a prosklené stěny – Opatřit ve výšce 1400 mm výraznou páskou š. 50 mm či značkami

50 x 50 mm vzdálenými od sebe 150 mm

2) Vstupní křídlo dveří do prodejny – musí být v š. 900 mm, opatřeny madlem na straně zavírání ve v.

800 – 900 mm, opatřeny výraznou páskou ( dle bodu 1 ), označeny piktogramem vozíčkáře a

do v. 400 mm musí být provedena nerozbitná úprava.

3) Případné vybavení prodejny pulty – část prodejních pultů musí být nejvýše 800 mm nad podlahou

s předsunutou plochou šířky min. 250 mm a v délce 900 mm. Před pultem musí být zajištěn

průchod š. min. 900 mm.

4) Povrch vnitřních a vnějších komunikací musí být upravený proti skluzu. Hodnota součinitele

smykového tření musí být min. 0,6.

5) Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových  prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 2

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu pouze se současným dodržením předcházejících připomínek 1. 2. 3 .4. a 5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná :

Technická zprávě – stavební část

Výkresová část  - půdorys přízemí, řez A-A, pohled severní a jižní

Situace

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

ARCHITEP  s.r.o.

Habrmanova 323

Hradec Králové

500 02