Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        24.4.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Starý Máteřov

Stavebník:	   obec Starý Máteřov

Projektant:	   Ing. Jirák, B.Němcové 2625, Pardubice

Č. zakázky:	   08/04/59/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obecní úřad Starý Máteřov

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a máme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

1)  V prostorách obecního úřadu a lékařské ordinace je navržené WC pro invalidy v rozporu se všemi

podmínkami pro kabinu pro ZP stanovené vyhláškou

2)  Kabina WC pro ZP na veřejných toaletách neodpovídá svým rozměrem a otvíráním dveří vyhlášce

3)  Pro posouzení vstupů do jednotlivých částí objektu, chybí kóty ÚT

4)  Chybí – hodnoty smykového tření povrchů vnitřních a vnějších komunikací

5)  Chybí – určení vnitřních dveří na kterých budou madla

6)  Chybí – umístění panikového kování

7)  Plochy a komunikace – chybí řešení vodících linií pro nevidomé

- chybí řešení bezbariérových přístupů na chodník z park.stání

- chybí řešení bezbariérových úprav přechodových míst

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému užívání stavby.

Na chyby v PD bylo již upozorněno ve vyjádření k územnímu řízení za dne 10.4.2006 č.j. 06/04/78/UŘ be.  Stejné chyby jsou i v předložené dokumentaci pro stavební řízení. Popisy bezbariérových úprav v STZ, TZ a TZ zpevněných ploch a parkoviště jsou pouze citací z vyhlášky neodpovídající navrženému řešení.

Projektová dokumentace nerespektuje vyhlášku 499/2006 Sb – příloha č. 1 – Rozsah a obsah projektové dokumentace a to:

písm. B. Souhrnná technická zpráva, odst.(1), písm.g), odst.(8)

písm. F. Dokumentace stavby, odst.(1), bod 1.1.1. , 1.1.2., 2.1. písm.h), 2.2. písm.d)

Proti vydání stavebního povolení máme námitky a doporučujeme v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. § 111, odst.3, písm. a) vyzvat stavebníka k odstranění výše uvedených nedostatků, jelikož v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou 137/1998 Sb. v § 27 – Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ ,TZ, TS – zpevněných ploch a parkoviště, zastav.situace, půdorys I.N.P., ŘEZ A-A, ŘEZ B-B )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Karel  Stehlík

č.p. 130

Hořiněves