Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        5.6.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   Jiří Stránský, Masarykovo nám. 1544, Pardubice

Č. zakázky:	   08/06/87/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Osvětlení přechodu pro chodce a bezbariérová úprava v ul. Kyjevská, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1)   Veřejné osvětlení – osadit tak , aby  byl zachován průchozí profil od přirozené vodící linie  min.1500 mm ( příl.1 bod 1.1.4.) a od signálních a varovných pásů 800 mm ( §3 odst.2 )

2) Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č.499/2006Sb. příloha 2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1., 2. . Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( část TZ, situace obrub – bezbar. úprava

přechodu )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Jiří  Stránský

Masarykovo nám. 1544

Pardubice

530 02