Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          19.1.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb.,  prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Ostřešany

Stavebník:	   Mgr. Josef Vodrážka

Projektant:	   ing. Zdeněk Vašák, Starý Máteřov 66, Pardubice

Č. zakázky:	   09/01/04/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna užívání části RD č.p.13 v Ostřešanech - cukrárna

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. V místech napojení nové zámkové dlažby na stávající komunikaci pro pěší  nesmí být

výškové rozdíly vyšší než 20 mm.

2. Vstup do prodejny – výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než

20 mm.

3. Prodejna – průchod mezi prodejním pultem a stoly dodržet min. 900 mm.

4. WC pro ZTP – výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm.

5. Parkovací stání pro ZP – zajistit bezbariérový přístup z komunikace pro pěší.

6. Přístupová cesta k sociálnímu zázemí – není zajištěn dostatečný průchod v místě

přístavby soc. zařízení ( pouze 750 mm ) – nutné rozšířit.

7. Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, TZ, půdorys 1.NP, detail

bezbariérového WC )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Mgr. Josef Vodrážka

Ostřešany 13

Pardubice

530 02