Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   466 797 089        21.1.2009

774 554 726

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Aitcom s.r.o., Jiřího Potůčka 228, Pardubice

# Projektant:         Ing.arch. Leoš Pitter, Schulhoffova 1632, Pardubice

Č. zakázky:	   09/01/06/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Administrativní objekt firmy Aitcom, Luční ulice, Pardubice – změna stavby před

dokončením

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  d) odst.1,  §1 a  v rámci realizace stavby je nutné dodržet:

1)  Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm, ve výši 800 – 900 mm musí být opatřeny  vodorovným madlem přes celou jejich šířku na straně zavírání.

2)  Prosklená stěna u vstup. dveří - opatřit ve výši 1400 mm výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm, vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. Spodní část do výšky 400 mm opatřit proti mechanickému poškození.

3)   Povrch vnitřních  komunikací musí mít hodnotu součinitele smykového tření

min. 0,6.

4)   Rozmístění zařizovacích předmětů a vybavení WC – viz .vzorový  detail

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-4., jejichž realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  půdorys přízemí )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

PITTER design s.r.o.

ing.arch. Leoš Pitter

Schulhoffova 1632

Pardubice

530 03