Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čejka Radovan	   461 001 970        29.8.2009

774 554 729

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Chrudim

Stavebník:	   Město Chrudim

Projektant:	   Ing.arch.Dušan vršek, V Olšinách 1125/56, 100 00 Praha 10

Č. zakázky:	   09/08/07/SŘ/Cr-cj

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

MARKÝZA A VÝKLADCE – Parteru bytového domu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1) Výkladce a prosklené stěny – Opatřit ve výšce 1400 mm výraznou páskou š. 50 mm či značkami         50 x 50 mm vzdálenými od sebe 150 mm

2)  Zámek dveří musí být umístěn nejvýše  1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

3)  Vodorovné madlo přes celou šířku otevíravých dveří ve výšce 800 – 900 mm.

4)  Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy.

5)  Poštovní schránky musejí být umístěny ve výšce 600 – 1 200 mm.

6)  Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li pří realizaci dodrženo následujících  připomínek č.1,2,3,4,5,6. Při splnění uvedených podmínek nemáme námitek proti vydání stavebního povolení,  za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek vydání stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ , Pohledy)

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing.Miloslav Jelínek

Projekce staveb,urbanismus

Opletalova 690

Chrudim II

537 01