Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        10.9.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice - Semtín

Stavebník:	   Tiskárna V Ráji, V Ráji 545, Pardubice

# Projektant :        Ing.Novotný, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   09/09/104/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy administrativní budovy na parc.č.  1089 v k.ú. Semtín

- komunikace a zpevněné plochy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínku.

- Varovný pás musí být proveden v š. 400 mm , v kontrastní barvě, s přesahem na 80mm rampového náběhu – dle ČSN 73 6110. ( navržené plastické pásy od fa.Flop musí splňovat tech.požadavky dle nař.vlády č. 163/2002 Sb. )

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (  situace dopravního značení )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Tiskárna  V  Ráji

V Ráji 545

Pardubice

530 02