Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085      29.9.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s, Štrossova 277, Pardubice

Projektant:	   Ing. Kulič, Chelčického 614, Pardubice

Č. zakázky:	   09/09/109/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obytný soubor Zelená terasa Pardubice – Polabiny , komunikace a zpevněné plochy

DETAIL  MÍSTA  PRO  PŘECHÁZENÍ

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci  připomínky:

- Snížený obrubník v místě pro  přecházení musí být max. 20 mm

- Varovný pás musí být ze slepecké dlažby v kontrastní barvě

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Alena  Bělohlávková

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. Jiří Kulič

Chelčického 614

Pardubice

533 51