Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          24.2.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb.,  prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice, Havlíčkova 445

Stavebník:	   Společenství vlastníků – Havlíčkova 445

Projektant:	   Atelier MOK, ing. Novotný, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   09/02/10/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Úprava vstupu bytového domu Havlíčkova 445, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. Šikmá rampa delší jak 3000 mm – podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 ( 8,33% )

2. Madla musí přesahovat začátek a konec šikmé rampy o 150 mm.

3. Vodící tyče musí být ve výši 250 mm.

4. Povrch šikmé rampy musí mít hodnotu součinitele smykového tření nejméně 0,6 + tg (.

5. Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  půdorysné řešení, podélný řez

A-Á )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

REVITA G a.s.

Oderská 333

Praha 9 - Čakovice

196 00