Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        11.11.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO III

Projektant:	   Ing. Jelínek, PRODIN a.s,  Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   09/11/117/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod, Pardubice Dubina

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a

máme k předložené dokumentaci  připomínky:

- Signální pásy zastávek MHD musí mít odstup od označníku 800 mm a být ukončeny na vizuální hraně

- Vizuální úprava hrany zastávky MHD musí mít š. 500 mm včetně bezbar. obrubníku

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1 a  2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu za předpokladu že uvedené

připomínky budou dodrženy a ověřeny před započetím užívání stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ bod 13 a 15 ,situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

530 02