Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          19.2.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Starý Mateřov – komunikace III/322 26

Stavebník:	   Obec Starý Mateřov č.p. 107, Pardubice 530 02

Projektant:	   Ing. Zdeněk Vašák, Starý Mateřov 66, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   09/02/11/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bezbariérové úpravy chodníku v obci Starý Mateřov

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  c) odst. 1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ, situace, řez chodníkem – v místě

sníženého obrubníku )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Obec Starý Mateřov

Starý Mateřov 107

Pardubice

530 02