Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          27.2.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice – Staré Čívice

Stavebník:	   Petr Horčic, Ke Splávku 141, Pardubice 530 06

Ivana Novotná, Palackého třída 2412, Pardubice 530 02

Projektant:	   Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, Sezemice

Č. zakázky:	   09/02/13/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Ubytovna a prodejny Staré Čívice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  c) odst. 1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. Prosklené stěny / výkladce – musí být opatřeny ve výšce 1100 mm až 1600 mm pruhem

ze značek o rozměru 50 x 50 mm, vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelných proti

pozadí. Spodní část do výšky 400 mm musí být opatřena proti mechanickému poškození.

2. Prodejny – část prodejních pultů musí být nejvýše 800 mm nad podlahou v nejmenší délce

900 mm a předsunutá plocha šíře nejméně 250 mm. Vstupní dveře označit mezinárodním

symbolem přístupnosti.

3. Varovné pásy musí být dle ČSN 73 6110 přetaženy až na 80 mm rampového náběhu.

4. Přístupové schodiště k parkovišti – po obou stranách opatřit madly ve výši 900 mm

s přesahem o 150 mm první a poslední schod.Provést kontrast stupnice nástup. a výstup.

schodu.

5. Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby

bezbariérových prostor a úprav ve smyslu vyhlášky  č. 499/2006Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1. – 5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Upozornění : Ubytovna – schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly ve výši

900 mm.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys 1.NP , řez A-A,  zpevněné plochy – situace, TZ, vzorový příčný řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ivana Votavová

Staročernsko 6

Pardubice

530 02