Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        12.2.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Česká abilympijská asociace o.s, Jana Palacha 324, Pardubice

# Projektant :        Ing. Bárta, Družstvo Stavoprojekt, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   09/02/23/UŘ Pce -be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Integrační centrum sociálních aktivit - Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a  nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 499/2006 Sb. – příloha č. 1.

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek .

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

Další stupeň PD

1.   Vstupy do objektu v závislosti na otevírání dveří – 1500 nebo 2000 mm

2.   Vstupní dveře – min. 900 mm, nerozbitná úprava do 400 mm, madlo na straně zavírání v celé

šířce v. 800-900 mm, kontrastní páska pro nevidomé ve v. 1400 mm (5x5 min.od sebe 15 cm)

3.   Výškový rozdíl mezi vnitřní a vnější komunikací dodržet max.20 mm

4.    Povrch vnitřních a vnějších komunikací - hodnotu smykového tření dodržet (  min.0,6 )

6.   Umístění prvků  ovládaných rukou  musí být ve výšce  600-1200 mm ( zásuvky, vypínače,

zvonkový panel…)

7.   Schodiště – první a poslední schod barevně, madlo v.900 mm s přesahem 150 mm

8.   Vnitřní dveřní křídla opatřit  madly na straně zavírání v celé šířce v. 800-900 mm

9.   Značení provést mezinárodními symboly přístupnosti – dle přílohy č.2.

10. Rampy – vodící tyč v.250 mm, madlo v. 900 mm s přesahem 150 mm

11. WC pro ZP – viz. detail

12. Výtah – min. typ 2 rozměr 1100 x 1400 mm  vnitřní vybavení dle ČSN EN 81-70

13. Parkovací stání pro ZP – š. 3500 mm, vodorovné a svislé značení

14. Čistící rohože je třeba zapustit do podlahy, aby se eliminoval i povolený výstupek 20 mm.  Rohožka nesmí mít otvory větší než 15 mm x 15 mm, aby nedošlo k propadnutí berlí nebo holí a nesmí mít kartáčovou úpravu. Výstupek a kartáčové rohožky jsou pro vozíčkáře a osoby o berlích a holích velmi těžko překonatelné.

15. Prosklené stěny upravit - nerozbitná úprava do 400 mm, kontrastní páska pro nevidomé ve v. 1400 mm (5x5 min.od sebe 15 cm)

16. Ve vstupních částech objektu umístit základní informační a grafické zařízení pro orientaci

veřejnosti

17. Víceúčelový sál - dodržet 2 místa pro ZP

18. Recepce,prodejna,šatna - část pultu řešit ve v.800 mm,š.900mm s přesahem 300 mm

19.  V restauraci  a kavárně – alespoň jeden stůl upravit pro vozíčkáře tj. výška desky 720 –

750 mm , šíře v místě podjetí min. 800 mm a nohy stolu ( nejlépe 4 ) umožňující podjetí

vozíčkáře

20.  Kontrastní úprava – zásuvky,vypínače, zárubně, lemy podlah

21.  Cvičný byt a ubytovací buňka – řešit stavebně jako upravitelný byt + madla

Hygienické zázemí viz.detail.

Stavební požadavky upravitelného bytu

1)  Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy, jeho  bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory bytu, včetně vymezení prostoru pro jeho uskladnění. Obytné a pobytové místnosti, předsíně, chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 3600 ( kruhová plocha o

průměru 1500 mm ). U bytů pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru ( obývací pokoj, jedna ložnice ) dostatek prostoru pro pohyb a manévrování dvou vozíků současně.

2)  Vstupní dveře do bytu, dveřní otvory a průchody v bytě musí být nejméně 900 mm široké. Výjimečně vstupní dveře do bytu šířky nejméně 800 mm. Všechny dveře v bytě vyjma vstupních musí mít demontovatelné prahy. Před dveřmi i za nimi musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.

3)  Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi musí mít vodorovný úsek délky nejméně 1500 mm, případně 2000 mm v závislosti na směru otevírání dveří.

4)  Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.

5)  Lodžie nebo balkony musí mít hloubku nejméně 1500 mm ( optimálně 1800 mm ), musí být přístupné v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Alespoň část zábradlí musí být upravena tak, aby byl zajištěn průhled osoby na vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.

6)  Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umožňující boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha musí být s pákovým ovládáním. Opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně                       800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny WC bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otvírat směrem ven.

7)  Prostor koupelny musí umožňovat volný přístup k vaně, umyvadlu i WC, který musí být v koupelně instalován. Stěny koupelny musí po konstrukční stránce umožňovat kotvení madel v různých polohách. Prostor kolem vany musí být řešen tak, aby byl zajištěn čelní nebo šikmý přístup k vaně a boční přístup z vozíku přesunutím na přizděnou plochu v záhlaví vany. Vana, odsunutá na podélné straně o 80 mm od obložení stěny s ohledem na možnost osazení madel, musí zároveň umožňovat podjezd mobilního zvedacího zařízení. Mezi dnem vany a podlahou  musí být mezera nejméně 140 mm. Podlaha v místě dráhy mobilního zvedáku musí být rovná a hladká. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu sedící osoby. Umyvadlo musí být osazeno tak, aby jeho přední hrana byla vzdálena od zdi 600 mm; výtoková baterie musí mít pákové ovládání.

8)  V bytech určených k užívání více jek třemi osobami musí být další kabina WC, rozměrově vyhovující nepostiženým osobám, opatřená dveřmi šířky nejméně 800 mm.

9)  Umístění všech prvků ovládaných rukou ) vypínače, zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače ) musí být v rozsahu výšky 600 – 1200 mm. Okna musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad podlahou.

# Text boxes

Družstvo  Stavoprojekt

Ing. Bárta

Hlaváčova 179

Pardubice

530 03