Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        19.3.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice –Rosice nad Labem

Stavebník:	   L.Paar, Železničního pluku 1944, Pardubice

# Projektant :        LOUČKA s.r.o., Legionářská 573, Pardubice

Č. zakázky:	   09/03/47/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Průmyslový areál  -  Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a  máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1)  Před vstupem musí být vodorovná plocha ( vzhledem k otvírání dveří ven ) min. 2000 x

1500 mm – dle příl. 1 bod 1.6.1.

2)  Vstupní dveře musí mít do výše 400 mm nerozbitnou úpravu, na straně zavírání ve výši

800 – 900 mm madlo přes celou šíři dveří a ve výšce 1400 kontrastní pásku pro slabozraké

v š. 50 mm – dle příl. 1 bod 1.6.2 a 2.3.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při respektování předcházejících připomínek 1 a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání rozhodnutí o změně užívání stavby  nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou akceptovány a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná (  STZ, půdorys I.N.P.  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

LOUČKA  s.r.o.

Legionářská 573

Pardubice

533 51