Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          10.7.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb.,  prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Iva Lejhancová, Ležáků 352, Pardubice 530 09

Projektant:	   Ing.Novotný, Na Drážce 1553, Pardubice 530 03

Č. zakázky:	   09/07/53/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna užívání prodejny oděvů na kavárnu

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1.Dveřní křídlo z prostoru kavárny k sociálnímu zázemí musí být ve výši 800 – 900 mm

opatřeno vodorovným madlem přes celou jeho šířku na straně zavírání – dle příl. 1 bod 2.3.3.

2. Stůl v kavárně musí umožňovat svojí výškou a konstrukcí podjetí vozíčkáři ( doporu-

čená výška 720 –  750 mm ). Průchod mezi stoly min. 900 mm.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při respektování předcházejících připomínek 1 a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání rozhodnutí o změně užívání stavby nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou akceptovány a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  STZ, půdorys – nový stav, půdorys –

sociální zázemí, detail soc. zázemí těles. postižených )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Marie Kleinerová

Palackého 194

Pardubice

530 02