Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        16.4.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Staré Hradiště

Stavebník:	   ESTE – Petr Stehno, Milheimova 2689, Pardubice

# Projektant:         Ing.arch.Menšík, Jiřího z Poděbrad 2587, Pardubice

Č. zakázky:	   09/04/54/SŘ Pce- be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Adaptace stravovacího zařízení JZD na ubytovnu – Staré Hradiště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a

máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1)  Vstupní dveře do 2 N.P. přes stávající rampu – hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí mít š. 900  mm ,  nerozbitnou úpravu do v. 400 mm, madlo na straně zavírání v celé šířce dveří a výšce 800-900 mm, kontrastní pásku pro nevidomé ve v. 1400 mm ( přes celou šířku dveří a v šíři 50 mm)

2)  Vstupní dveře do bezbariérového pokoje musí mít madlo na straně zavírání v celé šířce dveří a výšce 800-900 mm a označení piktogramem vozíčkáře.

3)   Okna v bezbariérovém pokoji musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad podlahou

4)   Přístupová rampa musí mít po obou stranách ve výšce 900 mm opěrné madlo a ve výšce

250 mm vodící tyč.

5) Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových    úprav a vybavení hygienického zařízení bezbariérového pokoje ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 2.

Vybavení bezbariérového pokoje:

1)  Stůl musí umožňovat podjetí vozíčkáři, doporučená výška 700 – 720 mm.

2)  Válendy – doporučená výška 460 – 480 mm.

3)  Šatní skříň – opatřit posuvnými dveřmi, police v rozmezí výšek 600 – 1200 mm

4)  Vypínače ve výšce cca 900 mm , zásuvky ve výšce 600 mm

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001Sb.,včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to : Stanovením požadavků na vybavení bezbariérového pokoje.   (výše uvedeno )

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  půdorys 2.N.P, STZ )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing. arch. Jaroslav  Menšík

AIRA

Jiřího z Poděbrad 2587

Pardubice

530 02