Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          10.8.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Staré Čívice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   Ing. Jelínek, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   09/08/60/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Prodloužení cyklostezky ze Starých Čívic do Free Zone v Pardubicích ( Druhá část )

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  c) odst.1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující  připomínky:

1. Předložená dokumentace neřeší vodící linii pro nevidomé.

2.Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 146/2008Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, celková situace, příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

500 02