Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        26.5.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Černá u Bohdanče – k.ú. Lázně Bohdaneč

Stavebník:	   Leoš Vávra, Pod Břízkami 389, Lázně Bohdaneč

# Projektant :        Projekční kancelář ing. Vrbický , nám. T.G.Masaryka 24, Holice v Čechách

Č. zakázky:	   09/05/61/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Objekty pro chov ryb na p.č. 1382/1, 1382/2 a 1382/7 v k.ú. Lázně Bohdaneč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Obj. občerstvení - dveře do rybářského koutku a občerstvení vybavit na straně zavírání madlem ve     výši 800 – 900 mm přes celou šířku dveřního křídla.

2)  Přístřešky pro odpočinek rybářů – ÚT a podlaha přístřešku má rozdíl 15 cm. Alespoň na jednom

vstupu provést zpřístupnění šikmou plochou ve sklonu max. 1 : 8.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována dle předcházejících připomínek č.1-2. Při splnění uvedených podmínek nemáme námitek proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení,  za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( půdorys obj. občerstvení, pohled západní, přístřešek )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing. Karel Vrbický

nám. T.G.Masaryka 24

Holice v Čechách

534 01