Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        23.6.2009

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice – Staré Čivice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – UMO VI

Projektant:	   Ing. Šejnoha, INDESING s.r.o, Jezbořice 110

Č. zakázky:	   09/06/76/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Přechod pro chodce ve Starých Čivicích na silnici I/2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a

máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1)  Varovné pásy musí být provedeny, v souladu s vyhláškou, v šíři 400 mm a signální pásy

v šíři 800 mm.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházející připomínky 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání souhlasu na ohlášenou stavbu nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( situace, vzorový příčný řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

INDESING   s.r.o.

Ing. Jiří Šejnoha

Jezbořice  110

530 02

.

Jezbořice  110

530 02