Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        25.1.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Sezemice - Počaply

Stavebník:	   město Sezemice

# Projektant :        Ing.Shejbal, TRANSCONZULT s.r.o, Nerudova 37, Hradec Králové

Č. zakázky:	   10/01/06/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sezemice – Počaply, bezbariérový chodník podél silnice I/36

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Přirozená vodící linie tvořená záhonovým obrubníkem musí být v min. výši 60 mm

- dle příl. 1, bod 1.2.1.1.

2) Dlaždice signálních a varovných pásů musí být provedeny v kontrastní

barvě – dle příl.1, bod 1.2.2. a 1.2.4.

3) V místech vjezdů musí být podél vodící linie dodržen průchozí prostor v š. 900 mm s

příčným spádem  2 %.

4) Signální pás autobusové zastávky musí být ukončen 500mm od hrany nástupiště

5) Umělá vodící linie nesmí být tvořena z dlažby s výstupky, ale s podélnými drážkami

( COMCON VL, bet. dlaždice VPSsVL  typ A nebo B ) – dle příl. 1, bod 1.2.1.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1,2,3,4,5,6. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (  STZ bod 6, PZ bod 5 , koordinační situace stavby, příčné řezy  )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

TRANSCONZULT s.r.o

Nerudova 37

Hradec Králové

500 02