Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          25.3.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice - Doubravice

Stavebník:	   Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53

Projektant:	   Ing. Hornýš, Prodin a.s., Jiráskova 169, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   10/03/06/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích - Doubravice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  c) odst. 1, §1 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky :

1. Chodník smí mít příčný sklon nejvýše 1 : 50 ( 2 % ).

2. Signální pásy autobus. zastávky musí být umístěny od označníku zastávky 800 mm.

3. U předložené PD není dořešena vodící linie pro  zrakově postižené osoby.

4. Signální pásy musí být ukončeny u přirozené vodící linie.

5. Veřejné osvětlení – osadit tak, aby byl zachován průchozí profil od přirozené vodící linie

min. 1500 mm ( příl. 1 bod 1.1.4.) a od signálních a varovných pasů 800 mm ( § 3 odst. 2 ).

6. Výškový rozdíl na přechodu ( mezi chodníkem a komunikací ) musí být 20 mm.

7. Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.- 7. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( 2006 )  a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

UPOZORNĚNÍ : Zákres kontrastního pásu v předložené koordinační situaci na autobusové zastávce u bezbariérové nástupní hrany neodpovídá popisu v STZ. ( v STZ bod 3.4 je pás kontrastní, v situaci je hmatný ). Varovné a signální pásy provést ve stejné barvě.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, koordinační situace stavby,

vzorové příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

Pardubice

533 53