Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        10.9.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   VAK  Pardubice a.s, Teplého 2014 , Pardubice

# Projektant :        Ing. arch. Josef Macas , Pod lesem 137, Pardubice - Ráby

Č. zakázky:	   10/09/101/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Zákaznické centrum – rekonstrukce administrativní budovy č.st.p. 5569 a humanizace

dvora č.p.p. 2113/1

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  a) a b) odst.1,  §2 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Proti vydání územního rozhodnutí a následného stavebního povolení nemáme námitek .

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení  a to:

Pult v recepci – v délce 900 mm musí být  snížen na výšku 800 mm a opatřen předsunutou plochou šířky 250 mm. Alespoň jeden stůl v zákaznickém centru musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 900 mm, čtyři nohy  s rozestupem 800 mm.

Bankomat – ovládání klávesnice musí být v min. výšce 700 mm a s min.předsunem  300 mm . Veškeré ovládací prvky musí být osazeny do výšky max. 1200 mm.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná (  invalidní WC , půdorys přízemí, řez A-A, B-B, bezbariérové užívání stavby – bod g. bude součásti STZ a TZ )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ing.arch. Josef  Macas

Pod lesem 137

Pardubice – Ráby

533 52