Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         22.9.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice – Rosice nad Labem

Stavebník:	   Rezidence Amelie s.r.o.

Projektant:	   Ing.arch.Macas, ATELIER  MACAS, Br.Veverkových 2717, Pardubice

Č. zakázky:	   10/09/107/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

REZIDENCE  AMELIE  POSSE

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Vstupy do obj. musí mít š.1250 mm a hlavní křídlo musí mít š. 900 mm – příl.3 bod 1.1.3

2)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.- 2., které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( I.etapa ( dům A ) půdorys 1.NP a

Řez  A-Á )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

ATELIER  MACAS

Ing.arch Macas

Bratranců Veverkových 2717

Pardubice

530 02