Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        11.10.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci - dodatek

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice – Rosice nad Labem

Stavebník:	   MO VII

# Projektant :        Libuše Němcová, Macháčkova 1629, Pardubice

Č. zakázky:	   10/10/111/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

Zastávka MHD Rosice nad Labem, řešení úprav pro nevidomé, slabozraké a vozíčkáře

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Nástupní hrana autobusové zastávky musí mít výšku 200 mm – příl.2 bod 3.1.

2)  Signální a varovný pás musí být proveden ze slepecké dlažby a musí být vizuálně kontrastní

- dle příl. 1 bod 1.2.2. a 1.2.4.

3)  Konstrukce zastávkového přístřešku musí umožňovat volný průchod min. 1700 mm

- ČSN 73 6425

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1 - 3 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy ,  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek ( 2007 )

Realizace uvedených připomínek musí být prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (  dodatek projektu – řešení úprav pro nevidomé a slabozraké, vozíčkáře,  vzorové řešení bezbariérového nájezdu – Rosice n/L. – točna )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Libuše  Němcová

Bacháčkova 1629

Pardubice

530 02