Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085       14.10.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Dašice

Stavebník:	   V. Dzhuhan, T.G.Masaryka 19 , Dašice

Projektant:	   Ing. Novotný

Č. zakázky:	   10/10/114/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Adaptace sklepních prostor na restaurant „ DAŠICKÉ  SKLEPY“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky:

1)  Přivolávací zvonek obsluhy nutno umístit cca 1000 mm před sklonem rampy

2)  Dodržet barevný obklad hygienických zařízení pro veřejnost vůči zařizovacím předmětům

- příl.1 bod 1.2.11.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu

při současném dodržení připomínek 1 a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky  musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

1) Povinnost asistence tělesně hendikepovaným při vstupu a odchodu z restaurace, musí být zakotvena v provozním řádu restaurace

2)  Dovybavení WC pro ZP a to : zásobník na ručníky a mýdelník musí být umístěny v dosahu

vozíčkáře a spodní hranou umístěny max. 1200 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ , detail inv.WC- včetně oprav, půdorys sklepení )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

# VASYL   DZHUHAN

T.G.Masaryka 19

Dašice

533 03