Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        4.11.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Ostřešany

Stavebník:	   Tomáš Hejčl, Borovnice u Staré Paky

Projektant:	   Ing. Fiedler, Digitronic CZ s.r.o, Za Pasáží 1429, Pardubice

Č. zakázky:	   10/11/122/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Technická vybavenost Ostřešany – lokalita 7 – I. etapa   -  komunikace

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

- Varovné pásy u snížených obrub musí provedeny s přesahem na 80 mm rampového náběhu – příl.2 bod 1.2.4.

- Rampové náběhy zvýšených ploch křižovatek musí mít sklon max. 8,33% - příl.2 bod 1.1.2.

3)   Vyhrazené parkovací stání musí mít šíři 3500 mm – příl. 2 bod 1.1.4. a délku 7000 mm

4)   Projekt neřeší , ani nezdůvodňuje proč neřeší ,na místech pro přecházení signální pásy     (  ČSN 73 6110 – změna Z1 )

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1,2,3,4 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( komunikace, vzorový detail úprava chodníku v místě vjezdu, TZ - bod 9 )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Magistrát města Pardubic

Odbor dopravy – Bc. Vodičková

17.listopadu 303

Pardubice

530 02