Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        24.11.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Ing. Nesl , PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   10/11/126/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Sloup VO ( u přechodu )  přemístit do středu signálního pásu – cca 750 mm od bezpečnostního

odstupu nebo do zeleného pásu ,, kolem signálního pásu musí být zachován volný průchozí prostor

800 mm ,, - příl.1 bod 1.2.2.

2) sloupy VO a svislého dopr. značení musí být vizuálně kontrastní – příl.1 bod 1.2.11.

3) Varovné pásy musí být povedeny v souladu s ČSN 73 6110  tj. u obrub nižších než 80 mm

4) Varovné a signální pásy musí být kontrastní vůči okolní zádlažbě a z materiálu odpovídajícího

tech.požadavkům – certifikát o shodě ( předpis č. 163/ 2002 Sb. )

5) Poklop šachty kanalizace ve varovném pásu upravit tak, aby se eliminoval jakýkoli výstupek či

snížení vůči okolní dlažbě a upevnit tak, aby se zabránilo jeho odcizení , případně odsunutí -

doporučujeme jeho vizuální označení.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1 - 5 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( TZ bod C1.6 , situace – značení pro nevidomé )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

PRODIN  a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

530 02