Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         1.12.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   české sdružení Církve adventistů sedmého dne,Peroutkova 57, Praha

# Projektant :        PK – projekt, s.r.o., Jana Palacha 1522, Pardubice

Č. zakázky:	   10/12/129/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Volnočasové a křesť. centrum Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky.

1) Toaletu pro ZP rozšířit na rozměry kabiny s využitím asistence tj, 2200 x 2150 mm a rozmístění vybavení a zař. předmětů dodržet dle příl.3 odst. 5.1.1.  až 5.1.8.

2)  sklon schodišťového ramen nesní být větší než 28 stupňů dle příl.1 bod 2.1.1.

3)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-3.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  půdorys 1.n.p. a 2 n.p. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

PK – projekt , s.r.o.

Jana Palacha 1522

Pardubice

530 02