Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        20.12.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Lázně Bohdaneč

Stavebník:	   SOLHAN  spol.s.r.o.

# Projektant :        Ing.Košťálek, BKN spol.s.r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto

Č. zakázky:	   10/12/136/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rozšíření infrastruktury pro výstavbu 24 RD v Lázních Bohdaneč

Lokalita Pohaltýřský , 3 + 4 . etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) sloupy VO a svislého dopr. značení musí být vizuálně kontrastní – příl.1 bod 1.2.11.

2) Varovný pás musí být poveden  u obrub nižších než 80 mm – příl.2 bod 1.2.4. ( není řešeno v PD )

3) Varovný pás musí být vizuálně  kontrastní vůči okolní zádlažbě , z materiálu odpovídajícího

tech.požadavkům na slepeckou dlažbu – certifikát o shodě ( NV č. 163/ 2002 Sb. ) a v š. 400 mm

- dle příl.1 bod 1.2.4. ( není řešeno v PD )

4) předložená dokumentace neřeší přirozenou vodící linii pro nevidomé – příl.1 bod 1.2.1.1.

5) předložená dokumentace neřeší výškový rozdíl mezi komunikací a chodníkem max.20mm

- dle příl.1 bod 1.1.1.

6) předložená dokumentace neřeší podélný sklon ukončení chodníku ( III. etapa  )tj. max. 8,33 % -    příl.2 bod 1.1.2.

7 )  STZ a TZ se odkazují na špatnou bezbar. vyhlášku a neřeší v souladu a vyhláškou

146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu proj. dokumentace dopravních staveb  „

tj. není řešeno : Souhrnné řešení stavby – bod 6) Bezbariérové užívání

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

d) použití výrobků pro bezbariérová řešení

bod 1.2. – výkresy, v souladu s bodem 1.2.1. není předložen výřez situace stavby

se schematickým zákresem úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob  s omezenou

schopností pohybu a orientace.

Závěr:

Proti vydání stavebního povolení máme námitky a doporučujeme v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. § 111, odst.3, písm. a) vyzvat stavebníka k odstranění výše uvedených nedostatků, jelikož v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené zákonem 183/2006 Sb. § 2, odst.2, písm . e) – bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace parafována zpět: ( TZ , STZ - bod 1 g. a 8,  situace – dopravní značení ,

situace – etapa III, situace – etapa IV,  vzorové řezy, vzorové příčné řezy – III etapa)

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

SOLHAN spol.s.r.o.

Zdeněk  Kopřiva

Dr.Tyrše 704

Lázně Bohadneč

533 41