Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        9.2.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k předložené projektové dokumentaci

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Horní Jelení

Stavebník:	   obec Horní Jelení

# Projektant :        Ing.Sloup, OPTIMA spol.s.r.o, Žižkova 738, Vysoké Mýto

Č. zakázky:	   10/02/15/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

III/30511  Horní Jelení - průtah

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu   c) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Varovný pás v místech vjezdů není ( musí být ) kontrastní vůči okolí - dle § 3 odst. 4 vyhlášky

2) Signální pás autobusové zastávky – musí mít odstup od označníku zastávky 800 mm a musí být

ukončen na vizuální hraně tj. 500 mm od hrany nástupiště – ČSN 73 6425

V předložené koordinační situaci není signální pás zaznačen

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1 a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a  ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Nemáme námitek k realizaci předložených bezbariérových úprav při současném dodržení

připomínek 1 a 2 , jejichž realizace bude prověřena při kolaudaci stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (  TZ bod B.4, koordinační situace stavby, detail

hmatových úprav, vzorové příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

stanovisko CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

OPTIMA spol. s r.o.

Ing. Aleš Sloup

Žižkova 738

Vysoké Mýto

566 01