Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        11.2.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Ing.arch.Mudruňka, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   10/02/16/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Multifunkční hala, dostihové závodiště Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení  a to:

Přístup do prostoru závodiště pro osoby s omezenou schopností pohybu - u vrátnice ,  průjezdným prostorem v š. 900 mm uzavřeným brankou, na které bude umístěn mezinárodní symbol vozíčkáře. Povinnost provozovatele , která bude zakotvena v provozním řádu, zajištění otevření branky a umožnění vozíčkářům a rodičům s kočárky průjezd.

Výdejní pult BUFETU – v délce 900 mm musí být  snížen na výšku 800 mm a opatřen předsunutou plochou šířky 250 mm. Alespoň jeden stůl musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 900 mm, čtyři nohy  s rozestupem 800 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – pím. g, bod 8 ;  celková situace ; ZOV –

odst. 4 ;  PZ – bod 5 ; PO – A půdorys I.N.P a II.N.P ; PO2 – půdorys I.N.P., řez A-A ; PO2 – A

oplocení-vstupní část ; IO – 1 Komunikace – TZ bod 4, situace ; detail WC pro inv. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Ivana Votavová

Na Brázdách 6

Pardubice - Staročensko

530 02