Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          1.6.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Stavby a inženýring s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice 530 02

Projektant:	   Ing. Josef Zima, K Olšině 143, Pardubice 530 09

Č. zakázky:	   10/06/20/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ZTV pro výstavbu RD Ohrazenice II - komunikace

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu   a) odst.1, §2 a proto máme k předložené dokumentaci následující připomínky:

1. Příčný sklon chodníku smí být nejvýše 2% dle příl. 2 odst. 1.1.2.

2. V místech vjezdů musí být podél vodící linie dodržen průchozí prostor v š. 900 mm s

příčným sklonem 2%.

3. Na odstavných plochách musí být jedno stání vyhrazeno pro ZP dle § 4 odst. 2

4. Veřejné osvětlení – osadit tak , aby  byl zachován průchozí profil od přirozené vodící linie

min.1500 mm ( příl.2 bod 1.2.1.)

5. Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 146/2008Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1. – 5., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, situace, vzorové příčné řezy,

příčný a podélný řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Stavby a inženýring s.r.o.

Na Spravedlnosti 1533

Pardubice

530 02