Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971         10.6.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci – změna stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   IP stav s.r.o., Družstevní 139, Pardubice 530 09

# Projektant :        Ing. arch. Klose, Labská 146, Pardubice, ing. Sedlák, Lazecká 19a, Olomouc

Č. zakázky:	   10/06/23/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytové domy Labský palouk – změna stavby před dokončením,  kavárna, bar, herna

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1,  §2

a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky :

1) Vstupní dveře a prosklené stěny musí mít do výše 400 mm nerozbitnou úpravu a ve výši 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí ( pruh šířky nejm. 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejm. 50 mm vzdál. od sebe nejvíce 150 mm ).

2) Vstupní dveře musí mít na straně zavírání ve výši 800 až 900 mm vodorovné madlo přes celou šíři dveří, umístit symbol zařízení pro osoby na vozíku.

3)WC imobilní – předsíň neodpovídá svým rozměrem pro potřeby osob na vozíku, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou  kabiny musí být nejméně 700 mm, madla u záchodové mísy musí být ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, v kabině musí být na dveřích ve v. 1200 mm háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš bez víka. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

4) Dveře do herny musí mít na straně zavírání ve výši 800 až 900 mm vodorovné madlo přes celou šíři dveří.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při respektování předcházejících připomínek 1.- 4. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou akceptovány, jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a budou  stanoveny podmínky pro bezbariérové užívání stavby a to : alespoň jeden stůl v kavárně  musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 900 mm, čtyři nohy s rozestupem 800 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( dodatek TZ, půdorys – stavební část )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

IP stav s.r.o.

Družstevní 139

Pardubice

530 09