Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         5.3.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice – Rosice nad Labem

Stavebník:	   Rezidence Amelie s.r.o.

Projektant:	   Ing.arch.Macas, ATELIER  MACAS, Br.Veverkových 2717, Pardubice

Č. zakázky:	   10/03/24/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

REZIDENCE  AMELIE  POSSE

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Povrch pochozích ploch musí mít součinitel smykového tření min. 0,5 – příl.1 bod 1.1.2.

2)  Vstupy do obj. musí mít š.1250 mm a hlavní křídlo musí mít š. 900 mm – příl.3 bod 1.1.3.

3)   Upravitelný byt: vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít š. 900 mm – příl.3 bod 8.1.2.

4)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.- 4., které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – bod 6,  půdorys 1 NP – úprava pro inv., řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

ATELIER  MACAS

Ing.arch Macas

Bratranců Veverkových 2717

Pardubice

530 02