Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         10.3.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Čeperka

Stavebník:	   obec Čeperka

Projektant:	   Ing.Gregor, Čechova 692, Hulín

Č. zakázky:	   10/03/26/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dům s pečovatelskou službou - Čeperka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1)  Výtah – rozměr výtahové šachty musí být min.2000 x 1400 mm, šachetní a klecové dveře musí

mít šířku min.1100 mm  - dle příl. 1, bod 3.1.2.

2)  Součástí domovní vybavenosti musí být místnost pro venkovní vozíky imobilních občanů

- dle příl.3, bod 7.1.1.

3)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č. 499/2006Sb.

- příloha č.1 a vyhlášky 146/2008 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-3., které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ – bod C.6, celková koordinační situace stavby, půdorys 1.a2. NP )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

# Text boxes

Ing. Radomír  Gregor

Čechova 692

Hulín

768 24