Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        23.3.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Dříteč

Stavebník:	   obec Dříteč

Projektant:	   ZLATÝ  DŮM   DAPARTS spol.s.r.o, Luční 963, Pardubice

Č. zakázky:	   10/03/33/ SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Změna stavby školy , stavební úpravy a přístavba – obec Dříteč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu c) a f) odst.1,  §1 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Šikmé rampy musí být opatřeny madly ve výši 900 mm s přesahem 150mm a vodící tyčí ve výšce

250 mm- příl 1 bod 1.3.2. a 1.3.5.

2)  Vstupní dveře neoznačovat symbolem hluchoty – není instalovaná indukční smyčka

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.a 2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( F1- architektonické a

stav.technické řešení – bod h) a i), detail WC pro imobilní, půdorys 1. np, situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

ZLATÝ DŮM  DAPARTS

spol.s.r.o.

Luční 963

Pardubice

530 03