Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        9.4.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro  stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   KOMFORT a.s, Nové sady 946/30, Brno

Projektant:	   Ing. Pechman, CODE s.r.o, Na Vrtálně 84, Pardubice

Č. zakázky:	   10/04/42/SŘ Pce - be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Zástavba lokality Pichlova – část „C“  ,  zpevněné plochy a parkoviště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a

máme k předložené dokumentaci  připomínky:

- Varovný pás u snížené obruby musí být proveden v š. 400 mm , za slepecké dlažby

v kontrastní barvě a s přesahem na 80 mm rampového náběhu ( ČSN 73 6110 )

- Příčný sklon vjezdu musí být řešen tak, aby kolem vodící linie ( obrys budovy ) v š. 900 mm byl zachován spád 2 %.

3)   Příčný sklon u bezbariérového přístupu na chodník musí být řešen tak, aby kolem vodící  linie ( budova ) v š. 900 mm byl zachován spád 2 % a rampový náběh nepřesáhl spád 12,5 %.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1, 2 a 3 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

UPOZORNĚNÍ:

Realizaci chodníku a jeho bezbariérových úprav ,v ulici Železničního pluku, zkoordinovat s jeho opravou, která bude hrazena z prostředků MO V.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( Celková situace stavby, vzorový příčný řez )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Magistrát města Pardubic

Odbor dopravy – Bc. Vodičková

17.listopadu 303

Pardubice

530 02