Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          11.11.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Staré Hradiště

Stavebník:	   Jiří Jedlička, Klášterní 54, Pardubice 530 02

Projektant:	   ing. David Machek, Čapkovského 906, Hradec Králové 500 09

Č. zakázky:	   10/11/58/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ZTV – Staré Hradiště – střed ( 1. etapa )

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  a) odst.1, §2 a proto máme k předložené dokumentaci  připomínky:

1. Místa pro přecházení – musí mít odsazený signální pás o 0,30 m – 0,50 m od varovného

pásu dle ČSN 73 6110  ( změna Z1 ).

2. Větev A musí mít vytvořen chodník v šíři min. 1500 mm.

3.Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 146/2008Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-3., které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ , situace, vzorové příčné

řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Jiří Jedlička

Klášterní 54

Pardubice

530 02