Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          24.11.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Projektant:	   Ing. Petr Novotný, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Č. zakázky:	   10/11/59/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce zálivu zastávky MHD – Na Spravedlnosti, Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky :

- Varovné pásy ve vjezdech musí být přetaženy až na 80 mm rampového náběhu ( ČSN 73 6110 )

- Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní

tyč zábradlí ( či horní díl oplocení ) – dle příl. 1 bod 1.2.10.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.  včetně její přílohy,  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace přip. 1. bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ, situace dopravního řešení,

vzorové příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Ing. Petr Novotný

Hlaváčova 179

Pardubice

530 02