Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        2.6.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice - Doubravice

Stavebník:	   Václav Staněk

# Projektant :        Jiří Stránský, Staré Hradiště 142

Č. zakázky:	   10/06/72/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ZTV pro 4 RD – přístupový chodník a sjezdy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Varovné pásy musí být provedeny v kontrastní barvě – příl.1 bod 1.2.4.

2)  Příčný sklon vjezdu musí být řešen tak, aby kolem vodící linie  v š. 900 mm

byl zachován spád 2 %. – ČSN 73 6110

3) Není řešen signální pás u přechodového místa. Jeho provedení musí odpovídat normovým hodnotám stanoveným v ČSN 73 6110 ( změna Z1 2010 )

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1, 2 a 3 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Projektová dokumentace parafována zpět: (  situace obrub a úprav dle vyhl. č. 368/09 Sb. )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Jiří  Stránský

č.p. 142

Staré  Hradiště

533 52