Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        14.6.2010

774 410 012

Č. zakázky:	   10/06/74/SŘ Pce - be

VĚC:

Stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice - Svítkov

Stavebník:	   CZ STAVEBNÍ HOLDING, Štrosova 277, Pardubice

Předmětem kontrolní prohlídky je stavba:

„ Rodinné domy Svítkov V.,  komunikace „

Na základě žádosti o kontrolní prohlídku máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., následující připomínky:

1) Chybí vodící linie pro nevidomé- mimo vjezdů ( záhonový obrubník výška 6 cm – ČSN 73 6110 )

2) Chybí varovné pásy na všech vjezdech ( bod 1.4.3. vyhlášky v provedení ČSN 73 6110 )

3) Příčný sklon vjezdů ( pouze u vjezdů přes chodník ) musí být řešen tak, aby v š. 900 mm byl zachován spád 2 % a rampový náběh nepřesáhl 12,5 %. ( ČSN 73 6110)

4) Na přechodových místech není dodrženo snížení obrubníku na povolený výškový rozdíl 20 mm

( bod 1.2 a 1.4.3. vyhlášky)

5) Zvýšený práh v místech křižovatek ( směrem do bočních ulic ) musí být řešen rampovým náběhem

ve sklonu max. 12,5 % ( bod 1.3.4. vyhlášky )

S pozdravem

Alena Bělohlávková

…..………………………….

Odborný konzultant bezbariérovosti

# Text boxes

Magistrát města Pardubic

Odbor dopravy – p. Morchová

17.listopadu 303

Pardubice

530 02