Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        28.6.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Stéblová

Stavebník:	   Obecní úřad Stéblová

# Projektant :        Ing.Pour , Haklova 1317 , Hořice v Podrkonoší

Č. zakázky:	   10/06/77/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba

Výměna krytiny a stavební úpravy přístavby objektu Obecního úřadu – STÉBLOVÁ č.p. 12

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Schodišťová madla musí přesahovat první a poslední stupeň o 150 mm a musí být odsazena od kolmé konstrukce 60 mm – dle příl.1 bod 2.1.3.

2)  Pruh žluté barvy na prvním a posledním schod. stupni může být proveden max. 50 mm od hrany schodu – příl. 1 bod 2.2.1. ( dodatečné řešení na stávající konstrukci schodiště )

3)   Přesah vodící tyče neprovádět – možnost uvíznutí kola vozíku

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínek 1 - 3 .Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 stavebního zákona 183/2006 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to :

Vzhledem k bezbariérovému zpřístupnění pouze 1.NP a umístění Obecního úřadu ve 2.NP, žádáme tímto o stanovení podmínky pro pracovníky úřadu , aby v učených úředních hodinách odbavili osoby s omezenou schopností a orientace v prostorách 1.NP., včetně dopomoci při otevření dveří, na kterých bude na základě požadavku požární zprávy umístěn samozavírač. Příchod uvedených osob bude signalizován zvonkem, umístěným na určeném místě před vstupními dveřmi ( viz PD )

Projektová dokumentace parafována zpět: (  STZ – dodatek č.1 , půdorys  1.NP , řezy, pohledy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

AZ  Iženýring s.r.o.

Boženy Němcové 231

Pardubice

530 02