Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        29.6.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice – MO II

# Projektant :        HIGHWAY  DESING, s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Č. zakázky:	   10/06/78/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Regenerace sídliště Sever – ul. Kunětická , stavba 2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1)  Signální pás musí mít š. 800 -1000 mm s délkou směrového vedení min.1500 mm ( u změn 1000 mm ) – dle příl.1 bod 1.2.2.

2)  Všechny odvodňovací žlábky v místech bezbar. přístupů na chodník z parkovacích stání pro ZP

musí být překryty mříží.

3)  V předložené situaci nejsou dokresleny v plné délce vodící linie ( obruba + 60 mm ) – nutno při realizaci dodržet – příl.1 bod 1.2.1.1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1-3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí  v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1: Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná (  TZ – stavební úpravy pro zdravotně postižené a parkovací stání , situace stavby – ul.Kunětická ,  vzorová bezbariérová úprava chodníku v místech vjezdů , vzorová bezbariérová úprava autobusové zastávky )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

HIGHWAY DESING, s.r.o.

Jižní 870

Hradec Králové

500 03