Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        13.7.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

Projektant:	   Ing. arch.Mašek , WAREX s.r.o., Na Radosti 184, Praha

Č. zakázky:	   10/07/80/ SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba Mateřské školky – ulice K Polabinám

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit PD pro provádění stavby k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č.

499/2006 Sb. – příloha 2

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích   příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ , půdorys 1. NP  )

V prováděcí dokumentaci a při realizaci je nutné dodržet:

1) Výškový rozdíl na vnějších a vnitřních komunikacích a mezi nimi, nesmí být vyšší než 20 mm.

2) Vstupní dveře do objetu musí být š. min. 1250 mm s hlavním křídlem min. 900 mm. Na straně

zavírání musí být umístěno madlo, přes celou š. dveří, ve výši 800 – 900 mm. Do výše 400 mm

musí být chráněny proti mechanickému poškození. Při prosklení nižším než 800 mm musí být

kontrastně označeny proti pozadí ve výši 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm. ( výrazný pruh

š. min. 50 mm nebo značkami 50 x 50 mm vzdálených max. 150 mm ) .

3)  V závislosti na otevírání dveří musí být před vstupem plocha 1500 x 1500 mm ( dovnitř ) nebo

1500 x 2000 mm ( ven ) s jednostranným sklonem max. 2 %.

4)  Konstrukce stěn musí umožňovat kotvení madel na WC. Případnou instalaci madel na WC pro-

jednat se zdejším střediskem.

5)  Součinitel smykové tření nášlapné vrstvy musí být min. 0,5.

6)  Výškové rozdíly na přístupových zpevněných plochách musí být řešeny rampou ve sklonu 6 %.

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

Pardubice

530 21