Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        23.3.2011

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice

# Projektant :        Ing. Nesl , PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č. zakázky:	   11/03/32/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Varovné pásy musí být povedeny v souladu s ČSN 73 6110  tj. u obrub nižších než 80 mm

2) Varovné a signální pásy musí být kontrastní vůči okolní zádlažbě a z materiálu odpovídajícího

tech.požadavkům – certifikát o shodě ( NV č. 163/ 2002 Sb. )

3) Poklop šachty kanalizace ve varovném pásu upravit tak, aby se eliminoval jakýkoli výstupek či

snížení vůči okolní dlažbě a upevnit tak, aby se zabránilo jeho odcizení , případně odsunutí -

doporučujeme jeho vizuální označení.

5) Předložená PD neřeší:

a) Vodící pás přechodu ( jeho provedení musí být v souladu s příl.1 bod 1.2.3.)

b) Bezbariérovou úpravu chodníku přechodu u obj. 1051 tj: povinný průchozí prostor podél

vodící linie a rampové spády ( ČSN 73 6110 )

c) Výjimku z ustanovení příl.2, bod 2.0.1. vyhlášky. Největší délka neděleného přechodu

mezi jeho obrubami může být na stávajících přechodech  max. 7000 mm + 1000 mm

za podmínek stanovených v příl.2, bod 2.0.3.  ( řešená délka přechodu ul. Dašická 9000 mm )

Závěr:

Proti vydání stavebního povolení máme námitky a doporučujeme v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. § 111, odst.3, písm. a) vyzvat stavebníka k odstranění výše uvedených nedostatků, jelikož v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu stanovené zákonem 183/2006 Sb. § 2, odst.2, písm . e) – bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace parafována zpět: ( TZ bod C1.6 , situace – značení pro nevidomé , situace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis

# Text boxes

Magistrát města Pardubic

Odbor dopravy – Bc. Vodičková

17.listopadu 303

Pardubice

530 02